## Slide 1
Diagnóstico de eventos anormales en pozos de producción de petróleo
Gabriel Horowitz YPF-Tecnología
Edgardo Ariel Faundez YPF
Mauricio Maestri FCEyN UBA
Miryan Cassanello FCEyN UBA
gabriel.horowitz@ypf.com

## Slide 2
Pérdidas económicas
Efectos sobre el medio ambiente
40 % de los accidentes ocurren por falta o mal uso de la información
Eventos anormales en la industria petrolera
Asociados a la integridad de las instalaciones

## Slide 3
Conjunto de herramientas informáticas destinadas a dar soporte a la gestión de eventos anormales de un proceso.
Monitoreo inteligente de procesos

## Slide 4
Desempeño eficiente de una herramienta de monitoreo inteligente de procesos
El objetivo es no solamente detectar sino diagnosticar para poder priorizar las acciones correctivas a tomar.

## Slide 5
Caso de aplicación
Sistema de extracción: PCP con variador de frecuencia.
Mediciones realizadas:
Parámetros eléctricos ( I, V, P, Tq, Frec).
Presión, temperatura.
Formato del registro: promedios de 5 minutos.

## Slide 6
Obtiene los datos de cada pozo y
realiza un análisis
Se enciende solo una vez cada 5
minutos
Comunica las conclusiones
¿Encontró algo
Anómalo?
si
no
Funcionamiento de las herramienta de monitoreo

## Slide 7
Dificultades para el monitoreo de pozos de producción de petróleo y gas
Gran dispersión geográfica
Altos costos de instrumentación en el fondo
Bajo nivel de instrumentación comparado con la industria petroquímica o de refino
Dificultad para aplicar las herramientas desarrolladas para otras industrias

## Slide 8
Etapas del método propuesto
Detección:
Utiliza un método estadístico multivariable.
Estadístico de Hotelling T2a y SPE.
Diagnóstico:
Identifica las fallas a partir del patrón de tendencias de cambio de las variables medidas

## Slide 9
Clasificación del cambio en las variables
1
0
-1
Falla

## Slide 10
Método propuesto
Comparación con la situación actual
 | Tension motor | Corriente motor | Potencia motor | Presión Pozo | Temp. Pozo | Frecuencia Motor | Velocidad Motor | Torque Motor
Falla 1 - Disminución de la velocidad | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1
Falla 2 - Paro del motor | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Falla 3 - Semirrecirculación | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1
Falla 4 - Obturación antes del manómetro | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1
Falla 5 - Obturación luego del manómetro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Falla 6 - Ruptura vástago / Recirc. total | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1
Biblioteca de huellas digitales de fallas
Tensión motor | Corriente motor | Potencia motor | Presión pozo | Temperatura pozo | Frecuencia motor | Velocidad motor | Torque motor
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1

## Slide 11
Principales desafíos de la técnica utilizada
Valor en el tiempo que se detecta la falla
Valor antes de que comience la situación anómala.
El principal problema que resuelve el algoritmo de diagnóstico propuesto es el de encontrar una referencia temporal para comparar el valor de cada variable antes y después de la falla.
Puede usarse la media histórica?

## Slide 12
Principales desafíos de la técnica utilizada
Caso en que una variable está en un extremo del rango normal cuando la falla comienza a manifestarse.
Upper threshold
Historic mean
Lower threshold
Puede usarse la media histórica?

## Slide 13
Principales desafíos de la técnica utilizada
Efecto de una mala elección del tiempo de referencia (diferencia de tiempo insuficiente)

## Slide 14
Solución propuesta
Modelo local
Dt1: periodo de tiempo en el que se registran los datos para el modelo local
Dt2: periodo de tiempo entre el fin de Dt1 y el tiempo de detección td

## Slide 15
Condiciones del ensayo en campo
Sistema de extracción: PCP con variador de frecuencia.
Equipamiento utilizado:
Variador de velocidad Schneider altivar 71 y placa de E/S adicional
Radio Ethernet
Sensores de presión y temperatura Siemens. Sensor de flujo Kobold montados en puente de producción.
Mediciones realizadas:
Parámetros eléctricos ( I, V, P, Tq, Frec).
Presión, temperatura.
Formato del registro: promedios de 5 minutos.

## Slide 16
Fallas simuladas
Falla 1 - Disminución de la velocidad de rotación del motor
Condiciones del ensayo: Reducción de la velocidad del motor de 617 RPM a 450 RPM.
Efecto esperado: Disminución de la velocidad de rotación, la tensión, corriente, frecuencia, torque y potencia del motor. La presión y la temperatura acusan una variación más o menos significativa en función del grado de disminución del caudal.
Falla 2 - Paro del motor por falla eléctrica
Condiciones del ensayo: Interrupción de la alimentación eléctrica del pozo.
Efecto esperado: Disminución del todas las variables medidas aunque la temperatura podría tardar en disminuir.
Falla 3 - Semirrecirculación:
Condiciones del ensayo: Apertura de la válvula de puente para simular una pinchadura del tubing.
Efecto esperado: Disminución de la corriente, la potencia y el torque mientras que la presión y la temperatura deberían descender proporcionalmente con el caudal de la semirrecirculación.

## Slide 17
Resultados: Disminución de la velocidad de rotación del motor
Modelo global Modelo local

## Slide 18
Resultados: Paro del motor por falla eléctrica
Modelo global Modelo local

## Slide 19
Resultados: Recirculación parcial
Modelo global Modelo local

## Slide 20
Ventajas del método propuesto
Mejor capacidad de identificación
Mayor sensibilidad para identificar el patrón de signos
Permite priorizar la asignación de recursos

## Slide 21
Acciones futuras
Pruebas con una biblioteca mayor
Gestión de falsos positivos

## Slide 22
Muchas gracias