## Slide 1
ASPECTOS GEOTÉCNICOS DEL GASODUCTO NORANDINO EN LA CUESTA DE MAL PASO
José Manuel Ponce 1 , Juan Bustinza 2, Rodolfo Reale3
1 Departamento de integridad. Gerencia Técnica. Transportadora de Gas del Norte S.A. manuel.ponce@tgn.com.ar
2 Tecnored Ingenieria S.R.L. . bustinza.juan@tecnoredingenieria.com
3 Gerencia de Operaciones Gasoducto Nor Andino SA. Rodolfo.reale@naa.com.ar

## Slide 2
Objetivos
Ubicación del gasoducto Nor Andino (tramo 501)
Marco geomorfológico y geotécnico
Cuesta de Mal Paso: Características geoestructurales del Macizo
Análisis, control y monitoreo del sector
Medidas de mitigación y solución definitiva a los movimientos
Ejecución del Túnel Mal Paso
Instalación de la tubería y cambio de trazado
Monitoreo geotécnico del Túnel y sus instalaciones.
Consideraciones Finales

## Slide 3
Ubicación del gasoducto Nor Andino
Territorio Argentino: 4 tramos (377km)
Territorio Chileno 6 tramos (667 km)
20”, Capacidad de transporte de 4 millones de m3/día.
Geomorfología: Atraviesa zonas selváticas, de altas-montañas y planicies volcano-sedimentarias de extrema aridez hasta llegar a la costa chilena

## Slide 4
Tramo 501
Mal Paso se ubica entre las Sierras Sub Andinas y la Cordillera Oriental
Pichanal
Paso de Jama
MAL PASO
ARGENTINA
CHILE
BOLIVI
A
Marco geomorfológico y geotécnico

## Slide 5
Cordillera Oriental
Frente de fracturación regional N-S: Cadenas montañosas escarpadas, sub-paralelas, de orientación NNE, separadas por valles en general estrechos y profundos. Altitud promedio ronda los 4000 m, y su altura máxima los 6300 m.
Estructura: Corrimientos, fallas inversas y pliegues con vergencia principalmente al este relacionados con las fases compresionales del ciclo Ándico.
Litología: Sedimentitas precámbricas (metapelitas y meta areniscas), sed. cámbricas y ordovícicas (cuarcitas y en menor medida limolitas). Sedimentitas marinas y continentales cretácicas y sedimentitas terciarias continentales.
Marco geomorfológico y geotécnico

## Slide 6
Clima y procesos de remoción en masa mas frecuente
Sierras Subandinas
Régimen Subtropical, estación seca-húmeda. Abundantes lluvias (1500 a 3000 mm anuales)
Abundante meteorización física y química, Rápido surgimiento de la masa arbórea.
Transición bosque subhúmedo a semidesértico de alta montaña.(600 a 1000 mm anuales)
Meteor. Física predomina sobre la química.
Hielo.
Corrientes terrosas por desliz. de rocas terciarias poco competentes.
Posibilidad de deslizamientos intensos , sobre materiales arcillosos saturados.
Reptación de suelos
Características
Procesos
Formación de potentes coluvios.
Reptación de suelos. Deslizamientos moderados.
Derrumbes de materiales rocosos o suelos, por altas pendientes y lluvias torrenciales.
Crioclastismo, fuerte erosión fluvial.
Cordillera Oriental
Características
Procesos

## Slide 7
Cordillera Oriental

## Slide 8
Mal Paso: Características Geoestructurales
Nivel de terrazas
Río San Andrés
Espolón (Mal Paso)
Antigua traza del gasoducto
Morfología: Nariz o espolón rocoso que corta el nivel de terraza del río.
Estructura: Flanco occidental de un pliegue anticlinal, atrav. por fallas L y T, fuertemente diaclasado.
Litología: Cuarcitas cambro-ordovícicas dispuestas en estratos que inclinan entre 55 a 60° al oeste. Lutitas filíticas Pre-cámbricas., no aflorantes.
Procesos involucrados
Desprendimientos y deslizamientos superficiales.
Movimiento profundo traslacional (contacto litológico cuarcita-filita y/o entre capas cuarcíticas)

## Slide 9
Mal Paso: Características Geoestructurales
Carácter inestable del sector y anillo de protección del gasoducto

## Slide 10
Mal Paso: Análisis, control y monitoreo
Situación geotécnica definida por:
Estudios de campo
Perforaciones
Evolución de la zona fue controlada a través de:
Monolitos geodésicos
Extensómetros
Inclinómetros
Strain gauges
Vuelos aéreos en helicóptero

## Slide 11
Mediciones geodésicas e inclinométricas
Mal Paso: Análisis, control y monitoreo
Desplazamiento [m]
Desplazamientos superficiales del talud en el tiempo
Tiempo 2003-2013

## Slide 12
Mal Paso: Medidas de mitigación y solución definitiva
Liberación de tensiones: (Secuencia de fotografías)
Cambio de traza : Perforación dirigida, o ejecución de un túnel
1
2
6
4
3
5

## Slide 13
Ejecución del Túnel
N
S
Perfil y planta del proyecto túnel Mal Paso
Esquema ilustrativo de la traza circular aproximada en el macizo.

## Slide 14
DISEÑO DEL TUNEL | 
Características Técnicas | Dimensiones/
Boca de entrada y salida (portales Norte y Sur) | 15 m aprox. C/uno.
Traza del túnel (curvilínea) | 1000 metros de radio de curvatura
Longitud total | 744 m
Pendiente/Desnivel | 6,72 % / 50 m
Forma y tamaño de la sección transversal | 
Forma de la sección | U invertida
Arco Radial | r: 1,25 m (bóveda)
Longitud vertical de hastiales | h: 1,25 m
Altura máxima | H: 2,50 m
Ancho máximo | A: 2,50 m
Área de la sección | S: 5,58 m2
Volumen estimado de excavación | 4150 m3
Método de excavación | 
Perforación y voladura convencional (Manual) | 
Elementos de sostenimiento y refuerzo | 
Pernos de anclaje cementados | Tipo helicoidal Ø22 mm, long. 1,5-2,1 m
Cimbras metálicas | Tipo Ligeras, perfil IPN 140 mm 14, 4 kg/m
Shotcrete (hormigón lanzado) | 90 % recubierto, 21-25 MP, espesor,: 2,5 a 14 cm
Mallas electrosoldadas | 
Hormigón armado | 
Micropilotes | 
Arcos y placas de acero corrugado | 
Características del Túnel

## Slide 15
Ejecución del Túnel: Aspectos constructivos
Falsos túneles: Por seguridad (personas y bienes)
1
2
6
4
3
5

## Slide 16
Túnel principal: secuencia de avance
1
2
6
4
3
5

## Slide 17
Túnel principal
Aspecto final

## Slide 18
Instalación de la tubería y cambio de trazado
Armado exterior: Preparación de 4 columnas de cañería de 200 m c/u
Interior del Túnel : Elaboración de bases de hormigón de 1x1 m cada 10 metros de longitud
Instalación de rodillos de acero: Sobre las bases de hormigón se instalaron rodillos de acero con el objeto de trasladar y soportar de forma permanente la columna de cañería.

## Slide 19
Colocación de la cañería:
Traccionada a través de un equipo propicio, desde el portal norte hacia el sur , en columnas de 200 m que fueron soldadas en boca de túnel.
La cañería fue adoptando por flexión natural la forma curvilínea del túnel.
Una vez posicionada se le realizó la prueba hidráulica correspondiente.
El procedimiento final consistió en el ensamble final de la cañería a la línea. Para ello se acomodaron los portales norte y sur, a las nuevas necesidades.
Instalación de la tubería y cambio de trazado

## Slide 20
Cañería curvilínea instalada en su posición final.
Ingreso de la primera columna por el portal norte.
Instalación de la tubería y cambio de trazado

## Slide 21
Reconexión a la línea
Salida de la cañería del túnel en el portal sur durante la reconexión de la línea.
Operativo de reconexión portal sur

## Slide 22
Territorio argentino: 4 tramos (377km)
Territorio Chileno 6 tramos (667 km)
20”, Capacidad de transporte de 4 millones de m3/día.
Salida de la cañería del túnel en el portal norte durante la reconexión de la línea.
Operativo de reconexión portal norte
Reconexión a la línea

## Slide 23
Territorio argentino: 4 tramos (377km)
Territorio Chileno 6 tramos (667 km)
20”, Capacidad de transporte de 4 millones de m3/día.
Portal sur finalizado con las puertas de seguridad y cañería enterrada .
Salida enterrada del gasoducto en el portal sur
Reconexión a la línea

## Slide 24
Control y monitoreo
Inspecciones mensuales de carácter visual: Relevamiento del estado del shotcrete (fisuras, crecimiento de las mismas, descascaramientos, infiltraciones) y estado de los elementos de sostenimiento (cimbras, pernos de anclaje).
Medición microgeodésica anual: 7 puntos espaciados equidimencionalmente cada 100 m. Se registran en el tiempo los desplazamientos de más de 3 cm que pudieran experimentar dichos puntos. Medición de carácter anual bajo condiciones normales. En caso de aceleración de movimientos se preverá otro tipo de programación.
Instalaciones de gas: Detección de pérdidas, estado de los soportes, y estado del revestimiento del ducto.

## Slide 25
Consideraciones finales
Desde la construcción del gasoducto Nor Andino, la cuesta de Mal Paso ha sido uno de los puntos de mayor riesgo geotécnico para el tendido de la línea.
Los análisis geológicos-estructurales e instrumental de medición demostraron a lo largo de una década que el macizo manifestaba una significativa inestabilidad con un riesgo de alto potencial de rotura para la cañería.
Diferentes tipos de obras de mitigación y control fueron realizadas, sin embargo la necesidad de un cambio de traza como una medida de remediación definitiva fue necesaria.
Entre las alternativas analizadas se determinó que la solución más propicia era la construcción de un Túnel.
En la actualidad el túnel Maso Paso está prestando pleno servicio con un plan de control y monitoreo programado.
Las obras subterraneas demuestran ser una buena alternativa frente a situaciones de inestabilidad geotécnica donde habitualmente esta emplazada la cañería.

## Slide 26
Gracias !!!